## Slide 1: Änderungen in den Nachrichtenformaten zum 1. Dezember 2019
Marktgebietsweite regionale Netzbetreibertreffen 2019

## Slide 2: Agenda
Hintergrund
Änderungen in allen Nachrichtenformaten
Änderungen in einzelnen Nachrichtenformaten
Änderungen in den Deklarationsmeldungen - TSIMSG
Nachrichtenübergreifende Vorgaben und Erläuterungen
Beispielnachrichten

## Slide 3: Hintergrund

## Slide 4: Hintergrund
Einführung einer neuen Dokumentation
Anpassung an das Layout und (teilweise) an die Logik der BDEW-Nachrichten
DVGW als Verantwortlicher für Gasmarktnachrichten – Trennung von EASEE-Gas
Mehrfach vergebene Codes in Codeliste 3035 (ALOCAT/IMBNOT/SSQNOT) und Codeliste 6063 (TRANOT/SSQNOT)
TSIMSG – Umstrukturierung der UTILMD
Notes: Bisher Excel/Word – jetzt GEFEG
Daher auch Anpassung des Layouts
Dachformate sind EASEE-Gas, für den deutschen Markt vergibt DVGW aber eigene Codes

## Slide 5: Änderungen in allen Nachrichtenformaten

## Slide 6: Änderungen in allen Nachrichtenformaten
UNH-Segment - UNH S009:0057
Komplette Überarbeitung der Nachrichten und Einführung einer
neuen Dokumentation
DVGW als Verantwortlicher für Gasmarktnachrichten
Beispiel
  Bisher: UNH+123456+ORDRSP:D:07A:UN:EG4014'
  01.12.2019: UNH+123456+ORDRSP:D:07A:UN:DVGW17'
Notes: EG40 = Edig@s subset identification = EDIGAS 4.0
14 steht für die Übersicht zum DVGW Nachrichtentypen Paket 14, Stand 1.11.2015
ORDRSP ist ein Edig@s 4.0-Format und bildet die Grundlage – Anpassung für den deutschen Markt durch DVGW durch Vergabe eigener Codes

## Slide 7: Änderungen in allen Nachrichtenformaten
BGM-Segment - BGM 1225
Das Datenelement zur Identifikation der Nachrichtenfunktion
entfällt
Code „9“ kennzeichnete die Nachricht als „original“
Codeliste 3055
Verantwortliche Stelle für die Codepflege und Verwaltung der in
den Gasmarktnachrichten genutzten Codes ist der DVGW
Bisher
  321 - EASEE-Gas (European Association for the Streamlining
  of Energy Exchange for Gas)
01.12.2019
  332 - DE, DVGW Service & Consult GmbH
Diese Änderung betrifft folgende Segmente:
BGM C002:3055
  Bisher: BGM+X1G::321+ALOCAT123456+9'
  01.12.2019: BGM+X1G::332+ALOCAT123456'
Notes: „9“ = original  war aber alternativlos, daher redundant
Bsp.: Code X1G ist kein EASEE-Gas Code (existiert im Standard nicht), sondern wurde vom DVGW vergeben  daher 332

## Slide 8: Änderungen in allen Nachrichtenformaten
NAD-Segment – SG3 NAD C082:3035
Angleichung des Codes zur Identifikation des Absenders/
Empfängers an die Strommarktnachrichten
Bisher
  ZSH - Shipper (=Transportkunde)
  ZSO - Netzbetreiber
  ZSX - Marktgebietsverantwortlicher (MGV)
  ZSY - Bilanzkreis-Verantwortlicher (BKV)
01.12.2019
  MS Nachrichtenabsender
  MR Nachrichtenempfänger
Beispiel
  Bisher: NAD+ZSO+9870012345678::332'
  01.12.2019: NAD+MS+9870012345678::332'

## Slide 9: Änderungen in allen Nachrichtenformaten
SG3 NAD C082:3055
  Streichung nicht relevanter Codes
  Bisher
    9 - GS1
    305 - ETSO (European Transmission System
    Operator)
    321 - EASEE-Gas (European Association for
    the Streamlining of Energy Exchange for gas)
    332 - DE, DVGW Service & Consult GmbH)
    ZSO - Vergeben vom Netzbetreiber
  01.12.2019
    9 - GS1
    332 - DE, DVGW Service & Consult GmbH
  Beispiel
    Bisher: NAD+ZSO+9870012345678::321'
    01.12.2019: NAD+MS+9870012345678::332'
Notes: Konstruiertes Beispiel – macht so keiner

## Slide 10: Änderungen in allen Nachrichtenformaten
SG27 LIN C212:3055
  Änderung betrifft in diesem Fall nur die ALOCAT
  Beispiel
    Bisher: LIN+1++:Z01::321'
    01.12.2019: LIN+1++:Z01::332'
SG37 STS C601:3055
  Beispiel
    Bisher: STS+14G::321'
    01.12.2019: STS+14G::332'
SG39 NAD C082:3055
  Beispiel
    Bisher: NAD+ZES+BKCODE1234567890::ZSO'
    01.12.2019: NAD+ZEU+BKCODE1234567890::332'
Notes: LIN-Segment hört bei der IMBNOT und SSQNOT nach dem Zähler auf
STS gibt es in der IMBNOT nicht

## Slide 11: Änderungen in allen Nachrichtenformaten
ZES
Externer Bilanzkreis
Netzkonto eines vorgelagerten angrenzenden Netzbetreibers
Handels-Bilanzkreis/Bilanzkreiscode
ZES
ZET
ZEU
ZSH
Interner Bilanzkreis
Netzkonto eines nachgelagert sendenden Netzbetreibers
Netzkonto
ZSG
ZSZ
ZSH
bisher
Bedeutung
01.12.2019
Notes: ZSH kam auch mal in CL 3055 vor  „Shipper“
Das ist durchaus erlaubt, die Bedeutung der Codes muss nur innerhalb einer CL eineindeutig sein

## Slide 12: Änderungen in allen Nachrichtenformaten
Betrifft
ALOCAT, IMBNOT, SSQNOT
SG39 NAD 3035
neue Codes zur besseren Differenzierung
Beispiel
  Bisher: NAD+ZES+BKCODE1234567890::332'
  01.12.2019: NAD+ZEU+BKCODE1234567890::332'
Notes: - CodePFLEGENDE Stelle – nicht verwechseln mit Codevergebende Stelle

## Slide 13: Änderungen in einzelnen Nachrichtenformaten

## Slide 14: Änderungen in einzelnen Datenformaten
Betrifft
ALOCAT
Status - SG37 STS C601:9015
Streichung des Codes 11G (Identifikation des Abrechnungs-
brennwerts für RLM-Zeitreihen zusätzlich zu 14G, 17G, 18G)
Redundante Information
Beispiel
  Bisher: QTY+Z03:1234:KW1'
        STS+14G::321'
        STS+11G::321'
  01.12.2019: QTY+Z03:1234:KW1'
        STS+14G::332'
        STS+11G::332'
Notes: LIN-Segment hört bei der IMBNOT und SSQNOT nach dem Zähler auf
STS gibt es in der IMBNOT nicht
SSQNOT nur in SG37 STS betroffen

## Slide 15: Änderungen in einzelnen Datenformaten
Betrifft
SSQNOT
SG37 QTY C186:6063
Neuer Code ZY0 aufgrund des doppelt vergebenen Qualifiers
ZY1 (TRANOT – BKSaldüber / SSQNOT – Mehrmenge)
Beispiel
  Bisher: QTY+ZY1:6782:KWH'
  01.12.2019: QTY+ZY0:6782:KWH'
Notes: - Jeder Code muss innerhalb einer CL eineindeutig sein – Doppelbelegungen sind nicht zulässig

## Slide 16: Änderungen in den Deklarationsmeldungen - TSIMSG

## Slide 17: Änderungen in den Deklarationsmeldungen - TSIMSG
Hintergrund
  Umstrukturierung in der UTILMD
SG5 LOC entfällt
SG8 SEQ kommt neu hinzu
SG7 CCI entfällt bzw. wird in SG10 „verschoben“
Weiteres CCI-Segment in der Segmentgruppe 10 - zur Angabe des Bilanzkreises - wird ergänzt

## Slide 18: Änderungen in den Deklarationsmeldungen - TSIMSG

## Slide 19: Nachrichtenübergreifende Vorgaben und Erläuterungen

## Slide 20: Nachrichtenübergreifende Vorgaben und Erläuterungen
Neues Dokument als Nachfolge zum EASEE-Gas/EDIG@S MIG
Jetzt in Anlehnung an den bdew – Allgemeine Festlegungen – insbesondere Kapitel 4
Enthält grundsätzliche Informationen zur Anwendung von EDIFACT-Nachrichten
UNB S001:0001
Code zur Identifikation einer Organisation, welche die in einer Übertragung verwendete Syntax und Syntaxlevel kontrolliert
UNOA oder UNOC
Beispiel
  Bisher: UNB+UNOA:3+9870000000000:502+98700000000001:502+191201:1145+123456'
  01.12.2019: UNB+UNOC:3+9870000000000:502+98700000000001:502+191201:1145+123456'
Notes: Edig@s-MIG war nicht mehr up-to-date und enthielt viele unnötige/überflüssige Informationen
Bisher laut Edi@s MIG 5.1 nur UNOA erlaubt
Nur kann, nicht muss
UNOA = ISO 646
UNOC = ISO 8859-1 bzw. Latin 1

## Slide 21: Beispielnachrichten

## Slide 22: Beispielnachrichten (1/5)
Netzkopplungspunktmeldung (D+1)
UNB+UNOA:3+9870123456789:502+9870112500011:502+190312:0926+123456'
UNH+123456+ORDRSP:D:07A:UN:DVGW17'
BGM+XBG::332+ALOCAT123456+9'
DTM+Z05:0:805'
DTM+137:201903120926:203'
DTM+Z01:201903110500201903120500:719'
RFF+Z13:70003'
NAD+MS+9870123456789::332'
NAD+MR+9870112500011::332'
LIN+1++:Z01::332'
LOC+Z99'
DTM+2:201903110500201903110600:719'
QTY+Z02:5864:KW1'
STS+20G::332'
LOC+Z99'
DTM+2:201903110600201903110700:719'
[...]
DTM+2:201903120400201903120500:719'
QTY+Z02:9513:KW1'
STS+20G::332'
NAD+ZET+NCHN007043210000::332'
NAD+ZSZ+NCHN007012340000::332'
UNS+S'
UNT+109+123456'
UNZ+1+123456'
Netzkopplungspunktmeldung

## Slide 23: Beispielnachrichten (2/5)
Allokationsmeldung SLP (D-1)
UNB+UNOA:3+9870123456789:502+9870112500011:502+190312:0926+123456'
UNH+123456+ORDRSP:D:07A:UN:DVGW17'
BGM+X1G::332+ALOCAT123456+9'
DTM+Z05:0:805'
DTM+137:201903120958:203'
DTM+Z01:201903130500201903140500:719'
RFF+Z13:70001'
NAD+MS+9870123456789::332'
NAD+MR+9870112500011::332'
LIN+1++:Z01::332'
LOC+Z99'
DTM+2:201903130500201903130600:719'
QTY+Z03:171:KW1'
STS+15G::332'
LOC+Z99'
DTM+2:201903130600201903130700:719'
[...]
DTM+2:201903140400201903140500:719'
QTY+Z03:171:KW1'
STS+15G::332'
NAD+ZEU+NCHB400000000001::332'
NAD+ZSH+NCHN007012340000::332'
UNS+S'
UNT+109+123456'
UNZ+1+123456'
Allokationsmeldung SLP

## Slide 24: Beispielnachrichten (3/5)
Ersatzwertallokationsmeldung SLP (D-1)
UNB+UNOA:3+9870112500011:502+9870123456789:502+190311:1915+123456'
UNH+123456+ORDRSP:D:07A:UN:DVGW17'
BGM+X3G::332+ALOCAT123456+9'
DTM+Z05:0:805'
DTM+137:201903111113:203'
DTM+Z01:201903120500201903130500:719'
RFF+Z13:70021'
NAD+MS+9870112500011::332'
NAD+MR+9870123456789::332'
LIN+1++:Z01::332'
LOC+Z99'
DTM+2:201903120500201903120600:719'
QTY+Z03:1234:KW1'
STS+09G::332'
STS+10G::332'
LOC+Z99'
DTM+2:201903120600201903120700:719'
[...]
DTM+2:201903130400201903130500:719'
QTY+Z03:1234:KW1'
STS+09G::332'
STS+10G::332'
NAD+ZEU+NCHB400000000001::332'
NAD+ZSH+NCHN007012340000::332'
UNS+S'
UNT+133+123456'
UNZ+1+123456'
Ersatzwertallokationsmeldung SLP

## Slide 25: Beispielnachrichten (4/5)
Netzkontosaldo 0 (D+1)
UNB+UNOA:3+9870112500011:502+9870123456789:502+190311:2006+123456'
UNH+123456+ORDRSP:D:08A:UN:DVGW17'
BGM+14G::332+IMBNOT123456+9'
DTM+Z05:0:805'
DTM+137:201903111805:203'
DTM+Z01:201903100500201903110500:719'
RFF+Z13:70040'
NAD+MS+9870112500011::332'
NAD+MR+9870123456789::332'
LIN+1'
LOC+Z99'
DTM+2:201903100500201903100600:719'
QTY+ZZF:7225:KW1'
LOC+Z99'
DTM+2:201903100600201903100700:719'
[...]
DTM+2:201903110400201903110500:719'
QTY+ZZF:11036:KW1'
NAD+ZSH+NCHN007012340000::332'
UNS+S'
UNT+84+123456'
UNZ+1+123456'
Netzkontosaldo 0

## Slide 26: Beispielnachrichten (5/5)
SSQNOT Mehrmenge
UNB+UNOA:3+9870123456789:502+9870112500011:502+190312:0926+123456'
UNH+123456+ORDRSP:D:07A:UN:DVGW17'
BGM+BAG::332+SSQNOT315012558162+9'
DTM+Z05:0:805'
DTM+137:201904150938:203'
DTM+Z01:201901010500201902010500:719'
RFF+Z13:70095'
NAD+MS+9870123456789::332'
NAD+MR+9870112500011::332'
LIN+1'
LOC+Z99'
DTM+2:201901010500201902010500:719'
QTY+ZY0:1234:KWH'
STS+A1G::332'
NAD+ZSH+NCHN007012340000::332'
LIN+2'
LOC+Z99'
DTM+2:201901010500201902010500:719'
QTY+ZY2:0:KWH'
STS+A1G::332'
NAD+ZSH+NCHN007012340000::332'
UNS+S'
UNT+22+123456'
UNZ+1+123456'
SSQNOT Mehrmenge

## Slide 27
778
59
datenmanagement@net-connect-germany.com
Daniel Marcinkowski